## Slide 1: ВИРОБНИЧЕ ОСВІТЛЕННЯ
Доповідач: Трембіцький Нікіта

## Slide 2: План
1. Основні світлотехнічні поняття та величини
2. Класифікація систем освітлення
3. Нормування і розрахунок природного освітлення
4. Нормування і розрахунок штучного освітлення

## Slide 3
Основні світлотехнічні поняття та величини

## Slide 4: Задачі раціонального освітлення:
Поліпшення зорових умов роботи
Створення сприятливої виробничої обстановки
Зменшення небезпеки виробничого травматизму

## Slide 5: Основні світлотехнічні поняття та величини
Кількісні
◦Світловий потік
◦Сила світла
◦Яскравість
◦Освітленість
Якісні
◦Характеристика фону
◦Контраст об'єкта з фоном
◦Видимість
◦Показник осліпленості
◦Коефіцієнт пульсації освітленості

## Slide 6: Світловий потік
Світловий потік (F) – кількість світлової енергії у відповідному потоці випромінювання, яка дорівнює потужності випромінювання, що доступне для сприйняття нормальним людським оком.
Одиниця світлового потоку - люмен (Лм).
Світловий потік - фізична величина, що чисельно дорівнює енергії світлового потоку, який проходить через деяку поверхню за одиницю часу.
Світловий потік – це та частина світлової енергії, що визиває зорове відчуття.

## Slide 8: Сила світла
Сила світла (I) - характеризує просторову густину світлового потоку у напрямку випромінювання джерела.
Одиниця сили світла кандела (Кд).

## Slide 9
Освітленість (Е, люкс, лк) - поверхнева густина світлового потоку, що падає на одиницю площі освітлюваної поверхні.
Люкс (лк) - це освітленість поверхні площею 1 м2 при світловому потоці падаючого на нього випромінювання в 1 люмен.
Освітленість

## Slide 10: Яскравість поверхні
Яскравість поверхні (L, Кд/м2) - поверхнева щільність сили світла – це яскравість плоскої поверхні (що рівномірно світиться), яка випромінює в перпендикулярному напрямку силу світла з цієї поверхні.

## Slide 11
Коефіцієнт відбиття – відношення інтенсивності відбитого променя до інтенсивності променя, який падає на поверхню.
КОЕФІЦІЄНТ відбиття

## Slide 12
Контраст об'єкта з фоном (К) - характеризує відношення яскравості даного об'єкту і фону.
Lо - яскравість об'єкта; Lф - яскравість фону
контраст

## Slide 13
Коефіцієнт пульсації освітленості характеризує відносну глибину коливань освітленості в результаті змінного світлового потоку люмінесцентних ламп (при живленні від змінного струму).
Коефіцієнт Пульсації освітленості

## Slide 14: Класифікація систем освітлення

## Slide 15
Природне
◦ бокове
◦ верхнє
◦ комбіноване
Штучне
◦ загальне
◦ робоче
◦ місцеве
◦ комбіноване
◦ аварійне
◦ евакуаційне
◦ спеціальне
Суміщене
За джерелом світла

## Slide 16
Нормування та розрахунок природного освітлення

## Slide 17: Коефіцієнт природного освітлення
Евн - освітленість в приміщенні, Лк;
Езовн – освітленість ззовні, Лк

## Slide 18: Розрахунок природного освітлення
S0 -площа віконних прорізів;
Sп - площа підлоги;
- - світлова характеристика вікна;
Kз - коефіцієнт запасу ;
Kб – коефіцієнт, що враховує затемнення вікон будинками;
о - загальний коефіцієнт світлопроникнення.

## Slide 19: Вимоги до проектування природного освітлення
в усіх будинках повинні бути прийняті міри до максимального використання природного освітлення;
доцільніше встановлювати одне велике вікно, ніж декілька невеликих тієї ж сумарної площі;
вікна рекомендується розташовувати на рівній відстані одне від одного та від кутів будівлі (відстань не повинна перебільшувати двократної ширини вікна);
верхній край вікна повинний розташовуватися, як можна ближче до стелі;
світло повинне падати на робоче місце з лівої сторони;
бажано використовувати вікна без переплетів.

## Slide 20
Нормування і розрахунок
штучного освітлення

## Slide 21
1) Напругою живлення, потужністю споживання;
2) Економічними характеристиками:
- термін служби в годинах;
- світловіддача);
3) Світлотехнічною характеристикою:
- загальний світловий потік;
4) Конструкційною характеристикою:
- розміри ламп;
- форма і розміри цоколя.
Джерела штучного освітлення характеризуються

## Slide 22: Газорозрядні лампи
Переваги:
1) більший термін експлуатації (5000 тисяч годин горіння);
2) більше світловіддача (50- 130 Лм/Вт, лампи розжарювання 10-60 Лм/Вт );
3) задовільний спектральний склад світла.
Недоліки:
1) складніше в експлуатації;
2) дорожче;
3) наявність стробоскопічного ефекту
4) великий час загоряння;
5) ефект старіння;
Типи газорозрядних ламп
ЛД - лампи денного світла;
ЛБ - лампи білого світла;
ЛХБ - лампи холодно білого світла;
ЛТБ - лампи тепло білого світла;
ЛДЦ - з поліпшеною передачею кольору

## Slide 23: Лампи розжарювання
Переваги:
прості і надійні в експлуатації.
Недоліки:
низька світлова віддача;
обмежений термін служби;
переважання випромінювання в жовто-червоній частині спектра, що спотворює колірне сприйняття.

## Slide 24: Світлодіодні лампи
Переваги:
Тривалий термін служби (в 30 разів більше, ніж у ламп розжарювання),
Безпека використання,
Малі розміри,
Відсутність ультрафіолетового випромінювання
Малі інфрачервоні випромінювання
Незначне тепловиділення.
Недоліки:
Висока вартість
При живленні пульсуючим струмом промислової частоти вони мерехтять сильніше.

## Slide 25: Розрахунок штучного освітлення
Співвідношення світлового потоку, що падає на площину до світлового потоку джерела світла.
Fp - світловий потік, що падає на розрахункову площину
Fл - світловий потік джерела світла
n - кількість джерел світла
Коефіцієнт використання світлового потоку

## Slide 26
Emin – мінімальна необхідна освітленість, лк
S - площа розрахункової поверхні, м2;
Кз- коефіцієнт запасу,
Z – коефіцієнт, який враховує нерівномірність освітлення
η - коефіцієнт використання світлового потоку.
N – кількість світильників,
n - кількість ламп у світильнику.

## Slide 27
Щиро дякую
За Увагу